# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан выполнен в соответствии:

- с муниципальным контрактом № 0101300085214000004-0251314-01 от 06.05.2014г., заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на разработку проекта «Генеральный план сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)»;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Шулгановский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Татышлинского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельского поселения;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;

- Схема территориального планирования муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, выполненная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2012г.;

- Инвестиционный паспорт МР Татышлинский район Республики Башкортостан, 2012г.;

Проект разработан на топографической съемке, выполненной ООО «Геокарт», г.Екатеринбург в 2014г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2024 года;

-  расчетный срок до 2034 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Шулгановский сельсовет муниципального района

Татышлинский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости, развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития - модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ШУЛГАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Шулгановский сельсовет расположена в юго-западной части Татышлинского района. С запада территория ограничена землями  Янаульского района, с востока землями сельского поселения Акбулатовский сельсовет, с севера землями сельских поселений Курдымский, Кудашевский сельсоветы.

1.1.Климат

Климат Татышлинского района Республики Башкортостан тёплый, умеренно влажный, характеризуется неравномерным распределением атмосферных осадков по временам года и по месяцам, резкой сменой температуры воздуха, быстрым переходом от суровой зимы к жаркому лету, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Аскино, ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001г.), СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 48

обеспеченностью 0,92							- 42

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 42

обеспеченностью 0,92							- 37

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 22

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 54

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					8,2

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			169/-9,6

< 80 продолжительность/сред. температура			222/-6,3

< 100 продолжительность/сред. температура			240/-5,2

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					80

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				78

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				181

- Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										6/8

СВ										5/7

В										8/9

ЮВ										6/7

Ю										42/62

ЮЗ										20/19

З										9/12

СЗ										3/7

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										6,5

СВ										6,4

В										4,7

ЮВ										5,9

Ю										7,1

ЮЗ										6,7

З										6,6

СЗ										6,6

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									4,6

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									 88

- в 50 лет									 132

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						992,3

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										29,9

0,98										25,0

0,96										23,6

0,95										22,1

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							25,3

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		37

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						70

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					56

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			418

- Суточный максимум осадков, мм					49

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								 24

- Средняя температура охладительного периода, 0С		18,3

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									0,0

- Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										15

СВ										9

В										11

ЮВ										6

Ю										16

ЮЗ										13

З										18

СЗ										11

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август								З

- Среднее число дней с росой за год					58

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 14,6

- Февраль					- 13,7

- Март						- 7,2

- Апрель					+ 2,8

- Май						+ 11,5

- Июнь						+ 16,5

- Июль						+ 18,2

- Август					+ 15,3

- Сентябрь					+ 9,7

- Октябрь					+ 2,2

- Ноябрь					- 6,4

- Декабрь					- 11,8

- Год						+ 1,9

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					4,1

Северо-восток				3,6

Восток					3,3

Юго-восток				3,5

Юг						4,5

Юго-запад					4,5

Запад					4,7

Северо-запад				4,1

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5682 МДж/м2;

- среднее число дней с температурой менее -30ºС достигает 3,5 дней, с температурой менее -20ºС – 22,7 дней;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в поле составляет 282 кг, 1 раз в 50 лет – 448 кг;

Опасные погодные явления:

Сильные метели

Максимальное число дней с метелями продолжительностью 12ч и более при скорости ветра 15 м/с и более – 3 дня.

Крупный град

Максимальное число дней с крупным градом (диаметр градин 20 мм и более) - 1 день.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -370 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 222 дня.

1.2. Рельеф

Территория Татышлинского района расположена в равнинно-холмистом Предуралье, в крайней восточной части Восточно-Европейской равнины, в основном на Буйской равнине, а на востоке – частично на отрогах Тулвинской возвышенности. Самая высокая точка Усинской возвышенности (Буйская волнистая равнина) находящаяся в пределах района, имеет отметку 293 м над уровнем моря. Южная и центральная части района – равнины. На севере и востоке района местность пересеченная и представлена увалистым рельефом, развитой овражно-балочной сетью, множеством мелких рек.

# 2.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Территория Татышлинского района находится на восточной окраине Русской платформы. На поверхности под слоем четвертичных отложений распространены позднепермские отложения татарского яруса, белебеевской свиты казанского яруса и шешминской свиты уфимского яруса общей мощностью от 568 до 713 м. Они представлены глинами и мергелями с прослоями и линзами известняков, алевролитами с прослоями мергелей и известняков, песчаниками с линзами конгломератов и гравелитов, и медистой минерализацией. Ниже залегают отложения соликамской свиты уфимского яруса представленные известняками, доломитами, ангидритами, мергелями, алевролитами, песчаниками мощностью от 15 до 120 м. Далее следуют преимущественно карбонатные толщи ранней перми (доломиты, известняки, ангидриты) суммарной мощностью от 280 до 590 м.

Каменноугольная система представлена всеми отделами. Верхний отдел – известняки и доломиты; средний (московский и башкирский ярусы) – известняки с прослоями доломитов, аргиллитов, мергелей, алевролитов, внизу с прослоями конгломерато-брекчий; нижний отдел – известняки, доломиты, песчаники, алевролиты с прослоями аргиллитов, прослои каменного угля, сланцы. Суммарная мощность отложений от 599 до 1095 м.

Девонская система представлена верхним и средним отделами. Верхний отдел (фаменский и франский ярусы) – доломиты, известняки, сланцы. Средний отдел (живетский и эйфельский ярусы) – алевролиты, аргиллиты с прослоями песчаников, известняки, доломиты. Мощность девонских отложений от 70 до 918 м. Девонская система залегает с размывом на вендских отложениях.

Вендские отложения представлены алевролитами, аргиллитами с прослоями песчаников мощностью от 18 до 355 м, залегают с размывом на рифейских отложениях.

Рифей представлен песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов, внизу с прослоями известняков, мергелей, аргиллитов, алевролитов и песчаников. Его мощность до 435 м. Вся поверхность района покрыта суглинками, песками и галечниками четвертичного возраста.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Гидрографическая сеть основной части территории Татышлинского района образована р.Быстрый Танып и ее притоками. Питание р.Быстрый Танып, главным образом, снеговое, замерзает в первой половине ноября, а вскрывается в апреле. Сток весной составляет 66%, летом и осенью - 20%, зимой - 14%.

Территория сельского поселения Шулгановский сельсовет характеризуется развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев. Наиболее крупными реками на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет являются реки Гарейка, Гари, Юрмияз. По данным государственного водного реестра России все они относятся к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Таблица 1. Перечень водотоков протяжённостью более 10 км, расположенных

на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет

муниципального района Татышлинский район:

| № | Наименование реки | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гарейка | р.Б.Танып в 74 км от устья | 73 |
| 2 | Гари (Томба) | р.Гарейка в 65 км от устья | 16 |
| 3 | Юрмияз | р.Гари в 3,8 км от устья | 12 |
|  | Речки и ручьи |  | менее 10 |

Гидрологическая сеть Татышлинского района развитая, однако, сильно зависит от поверхностного стока. В засушливые периоды наблюдается обмеление основных водотоков, что создает ограничения для ведения сельского хозяйства. В связи с этим, на территории муниципального района организованы небольшие водохранилища. На территории сельского поселения Шулгановский сельсовет имеется мелиоративная система.

По данным Администрации сельского поселения Шулгановский сельсовет населённые пункты не подвержены подтоплению паводком 1% обеспеченности.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория Татышлинского района относится к зоне хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. Леса занимают 37% территории района. Характерной лесной растительностью являются ели, сосны, лиственница, береза, липа, осокорь, дуб, клен, осина, липа.

Преобладающий почвенный фон представлен серыми лесными почвами. Почвы преимущественно тяжелосуглинистого и глинистого механического состава, характерны низкое содержание гумуса (3-4%), низкая степень подвижности фосфора и калия, распыленность структуры, плотное сложение, низкая водоудерживающая способность, неудовлетворительные величины воздухопроницаемость, низкая микробиологическая активность. Вышеуказанные факторы являются причиной низкого биологического потенциала почв (естественного плодородия).

# 5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые на территории Татышлинского района представлены двумя группами: нерудные полезные ископаемые (строительные материалы) и горючие полезные ископаемые (нефть, природный газ).

Нерудные полезные ископаемые представлены месторождениями Уразгильдинское-2, Уядыбашское, Уразгильдинское и Арибашевское. Основные полезные ископаемые – глины и гравийно-песчаный материал.

Горючие полезные ископаемые представлены месторождениями нефти (Татышлинское, Воядинское, Тепмековское, Казанчинское, Рудольинское, Шавьядинское и Консуяровское) и месторождением природного газа (Татышлинское).

### Лесные ресурсы

Лесной фонд распределен по всей территории Татышлинского района с наибольшей концентрацией в северной и центральной частях. Весь лесной фонд муниципального района входит в Янаульское лесничество и разделен на 3 участковых лесничества – Кайпановское, Татышлинское и Татышлинское (сельское).

Общая площадь земель участковых лесничеств составляет 56 857 га, в том числе Кайпановское – 12 939 га, Татышлинское – 24 183 га, Татышлинское (сельское) – 19735 га. Администрация ГУ «Янаульское лесничество» находится в г.Янаул.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### Состояние воздушного бассейна

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Башкирское УГМС»).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Татышлинском районе являются объекты нефтегазовой промышленности (нефтяные скважины НГДУ «Краснохолмснефть», ООО «Башнефть-Добыча»), котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Башкортостан в 2012г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по г.Янаул составил 7,0 тыс.т, в том числе от стационарных источников – 0,3 тыс.т, от транспортных средств – 6,7 тыс.т. В валовых выбросах преобладают оксид углерода, летучие органические соединения (ЛОС), сернистый ангидрид, диоксид азота.

Происходит снижение выбросов от элеваторов, сельскохозяйственных предприятий, выбросы автотранспортных средств возрастают - это связано с увеличением автомобильного парка находящиеся в личном пользовании.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на одного жителя по г.Янаул составил 0,264 т.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов района вносит автотранспорт. Вклад автотранспорта в суммарное загрязнение атмосферного воздуха в отдельных случаяхпо г.Янаул достигает 95,7%. Во всех городах с регулярными наблюдениями за состоянием атмосферы отмечались высокие концентрации бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида азота, которые являются основными компонентами выхлопных газов автотранспорта.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

### Состояние водных ресурсов

Мониторинг за качеством поверхностных вод на территории республики Башкортостан осуществляется ФГБУ «Башкирское УГМС».

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Башкортостан в 2011г. наблюдения за состоянием поверхностных вод на территории Татышлинского района велись в створе р.Быстрый Танып.

Река Быстрый Танып – правобережный приток р. Белая (Нижнекамское вдхр.), берет начало в Пермском крае. В отчетном году качество воды оценивалось 4-м классом разряда «а», при этом снизились: число КПЗ с 2 до 1, значения УКИЗВ с 4,03 до 3,61, коэффициент комплексности с 35% до 31%. Сульфаты не вошли в число КПЗ за счет незначительного понижения природного фона по средним до 4 ПДК, по максимальным до 6 ПДК, во всех пробах превышены нормативы. По-прежнему, соединения марганца сохранялись как критический показатель, средний уровень которых незначительно возрос по среднему с 11 до 16 ПДК, максимальный с 16 до 24 ПДК, во всех пробах превышены ПДК, в 71% проб – 10 ПДК. Стабилизировалось среднее содержание нефтепродуктов до 3 ПДК, максимальное – до 4 ПДК, 100% проб превышали норматив. Отмечено понижение уровня загрязненности по легкоокисляемым органическим веществам, фенолам, соединениям железа и меди, только в единичных пробах фиксировали превышения ПДК. Незначительно возрос фон загрязненности органическими веществами (ХПК), в 71% проб наблюдали превышения, но не более 4 ПДК. Среднегодовое содержание в воде азота нитритного возросло с ниже нормы до выше нормы, в 43% проб выявлены нарушения нормативов. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов, азота нитратного и аммонийного, соединений никеля и цинка.

Качество питьевой воды

Территория Татышлинского района относится к надежно обеспеченной подземными водами. Подземные воды относятся к Камско-Вятскому бассейну подземных вод. Современный отбор подземных вод составляет 0,04 л/с на км2.

Источниками водоснабжения являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-10 м. Глубина эксплуатационных скважин составляет 15-30 м.

Основным источником загрязнения подземных вод являются сельскохозяйственные предприятия.

Почвы

Общая площадь нарушенных земель по Татышлинскому району составляет 44 га. Основными причинами, обуславливающими ухудшение агрофизических свойств почв, являются повсеместная практика длительной отвальной вспашки, обработка почвы с нарушением оптимальных сроков, переуплотнение почвы с применением сельскохозяйственной техники на колесном ходу, недостаточное внесение органических удобрений в почву, отсутствие или малая доля в севооборотах многолетних трав, усиление минерализации.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне нефтедобычи.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Шулгановский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Шулгановский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

### Состояние ландшафтов

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций.

Классификация антропогенной нарушенности ландшафтов отражает типы использования земель и позволяет определить степень нарушенности ландшафтов в зависимости от вида хозяйственной деятельности:

- естественные природные территориальные комплексы (коренные леса, степи и пр.);

- слабоизмененные (пастбища, сенокосы, леса с мелкими вырубками);

- среднеизменённые (пашни, огороды, сады, промышленные вырубки, кладбища);

- сильноизмененные (карьеры, территории населённых пунктов, полностью эродированные земли,  деградированные пастбища).

Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них ведет к более или менее значительному изменению других.

Влияние антропогенного фактора на формирование и динамику современных природных комплексов проявляется неоднозначно и варьируется в больших пределах: от незначительного изменения (близкие к естественным ландшафтам) до полного преобразования (необратимо измененные ландшафты).

Негативным проявлением хозяйственной деятельности человека в пахотных агроландшафтах является развитие эрозионных процессов.

Вырубки лесов, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт – изменяется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим, поэтому свежие невосстановленные вырубки относятся к среднеизмененные модификациям ландшафта. Сильное разрушение естественной структуры ландшафта происходит при вырубках на склонах, в результате которой развиваются процессы эрозии, идет разрушение почвенного покрова. Такие комплексы являются сильно разрушенными. К необратимо разрушенным территориям относятся промышленные ландшафты – карьеры, отвалы, территории промпредприятий, лишенные растительности и почвенного покрова, с измененным рельефом и гидрологическим режимом.

Естественные природные ландшафты сохраняются в границах особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, а также установленных охранных зон с щадящим режимом использования территории.

Озеленение территории

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ.

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности предприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Шулгановский сельсовет выделяются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы водных объектов, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на местности не установлены.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.) на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет приведены в таблице 2.

Таблица 2. Водоохранные зоны, прибрежные защитные

и береговые полосы водных объектов

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гарейка | 73 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Юрмияз | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Речки и ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  охранные зоны объектов по добыче нефти;

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны объектов по добыче нефти. Санитарно-защитная зона действующих нефтяных скважин составляет 300 м в радиусе, охранная зона ликвидированных нефтяных скважин – 50 м в радиусе. Охранная  зона вдоль трассы промыслового нефтепровода в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 75 м в каждую сторону от оси трубопровода. Охранная  зона вдоль трассы промыслового газопровода в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м в каждую сторону от оси трубопровода.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

По территории сельского поселения Шулгановский сельсовет проходит магистральный газопровод диаметром 325 мм. Разрыв от жилой и общественной застройки для трубопроводов  I класса диаметром 300-600 мм составляет 150 м (Приложение 1 к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

Санитарные разрывы от автомагистралей. Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного  значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки согласно п.3.5.26 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции автодороги республиканского значения Уфа-Белорецк расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов принято в соответствии со схемой территориального планирования Татышлинского района и п.1.11 СНиП 2.05.02-85 - 200 м.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Таблица 3. Перечень предприятий сельского поселения Шулгановский сельсовет и их санитарно-защитные зоны (м)

Наименование производственного предприятия:

сельскохозяйственный производственный кооператив им.Крупской

| № п\п | Наименование предприятия | Ед. изм. | Кол-во ед.изм. | Вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Шулганово |  |  |  |  |
|  | Автогараж | маш. |  | Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | 100 м |
|  | АЗС | тонн |  | склады ГСМ | 100 м |
|  | МТФ | голов | 840 | фермы КРС менее 1200 голов | 300 м |
|  | Складской сектор |  |  |  | 50 м |
|  | Пилорама | тыс. тонн/ год | 100 | лесопильное производство | 100 м |
|  | д.Чишма |  |  |  |  |
|  | Автогараж | маш. | 7 | Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | 100 м |
|  | АЗС | тонн | 350 | склады ГСМ | 100 м |
|  | д.Гарибашево |  |  |  |  |
|  | Автогараж | маш. | 10 | Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | 100 м |
|  | АЗС | тонн | 87 | склады ГСМ | 100 м |
|  | МТФ | голов | 820 | фермы КРС менее 1200 голов | 300 м |
|  | Складской сектор |  |  |  | 50 м |
|  | Конный двор | голов |  | хозяйства с содержанием животных до 100 голов | 100 м |
|  | Пилорама | тыс. тонн/ год | 90 | лесопильное производство | 100 м |
|  | д.Кашкаково |  |  |  |  |
|  | Автогараж | маш. | 17 | Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей | 300 м |
|  | АЗС | тонн | 87 | склады ГСМ | 100 м |
|  | МТФ | голов | 810 | фермы КРС менее 1200 голов | 300 м |
|  | Конный двор | голов | 158 |  | 300 м |
|  | Складской сектор |  |  |  | 50 м |

# КФХ и ИП на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет не имеется.

В пределах поселения расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ 50-300 м от границ своих участков, сельские кладбища с СЗЗ 50 м и скотомогильники с СЗЗ 1000 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Таблица 4. Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Объекты культурного наследия в сельском поселении Шулгановский сельсовет представлены памятниками археологии.

Таблица 5. Объекты культурного наследия ,расположенные на территории

сельского поселения Шулгановский сельсовет

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Современное использование, для пам. археол. источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шульгановское городище | В 1,5 км ЮЗ-ее с.Шулганово, на высокой горе-мысу Кала-Тау, на правом берегу небольшого ручья | Ранее средневековье |  | памятник археологии |  |
| 2 | Шульгановское селище | В 2 км З-ее д.Шульганово, у подножья горы Кала-Тау, на правоб берегу небольшой речки, на пашне | Ранее средневековье |  | памятник археологии |  |

### 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В границах сельского поселения Шулгановский сельсовет особо охраняемых природных территорий нет.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Шулгановский сельсовет расположена в юго-западной части Татышлинского района. С запада территория ограничена землями  Янаульского района, с востока землями сельского поселения Акбулатовский сельсовет, с севера землями сельских поселений Курдымский, Кудашевский сельсоветы.

Планировочный каркас территории сельского поселения Шулгановский сельсовет создает автодорога районного значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат-Старый Сикияз-Майск с твердым покрытием, соединяющая населенные пункты с автодорогами республиканского значения Верхние Татышлы-Янаул и Верхние Татышлы-Старобалтачево-Уфа, и автодороги местного значения.

Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Шулгановский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Шулгановский сельсовет расположены 6 населенных пунктов.

Село Шулганово – административный центр сельского поселения Шулгановский сельсовет с населением 1033 человека - расположено в центральной части территории сельского поселения в 40 км от районного центра с.Верхние Татышлы, в 40 км от ближайшей ж/д станции Куеда.

Территория села ограничена с восточной стороны руслом реки Юрмияз и территорией промзоны, с южной стороны руслом реки Гарейка и лесным массивом.

С восточной стороны села проходит автодорога муниципального значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат.

Деревня Гарибашево расположена в 7 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Шулганово. Население – 549 человек.

Территория деревни ограничена с северо-западной стороны руслом реки Гарейка и лесными массивами, с северо-восточной стороны территорией промзоны, с западной стороны территориями кладбищ. В юго-западном направлении проходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с автодорогой муниципального значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат.

Деревня Зиляктау расположена в 6 км севернее административного центра сельского поселения с.Шулганово. Население – 9 человек.

Территория деревни ограничена с восточной стороны руслом реки Сикияз и лесными массивами.

Деревня Кашкаково расположена в 7 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Шулганово. Население – 511 человек.

Территория деревни ограничена с южной стороны руслами рек Шидэ и Миляшар, автодорогой местного значения и территорией кладбища, с восточной стороны территорией промзоны, с северо-западной стороны территорией и санитарно-защитными зонами нефтяных скважин.

Деревня Кустаревка расположена в 6 км севернее административного центра сельского поселения с.Шулганово. Население отсутствует.

Территория деревни ограничена с восточной стороны руслом реки Сикияз водохранилищами и лесными массивами.

Деревня Чишма расположена в 1 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Шулганово. Население – 49 человек.

Территория деревни ограничена с севера руслом реки Гарейка и лесным массивом, с восточной стороны территорией промзоны.

С восточной стороны деревни проходит автодорога муниципального значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Шулгановский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 2151 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения незначительно уменьшилась на 0,9%.

Таблица 6. Динамика населения сельского поселения Шулгановский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2002г.(чел.) | Численность населения 2010г.(чел.) | Численность населения 2013г.(чел.) | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Шулганово | 966 | 925 | 1033 | +67 / +6,9 |
| 2 | д.Чишма | 54 | 48 | 49 | -5 / -9,3 |
| 3 | д.Гарибашево | 572 | 446 | 549 | -23 / -4,0 |
| 4 | д.Кашкаково | 549 | 481 | 511 | -38 / -6,9 |
| 5 | д.Зиляктау | 22 | 11 | 9 | -13 / -59,1 |
| 6 | д.Кустаревка | 7 | 1 | 0 | -7 / -100,0 |
|  | Итого | 2170 | 1912 | 2151 | -19 / -0,9 |

Таблица 7. Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2013г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Шулганово | 1033 | 349 | 2,96 |
| 2 | д.Чишма | 49 | 21 | 2,33 |
| 3 | д.Гарибашево | 549 | 190 | 2,89 |
| 4 | д.Кашкаково | 511 | 174 | 2,94 |
| 5 | д.Зиляктау | 9 | 6 | 1,50 |
| 6 | д.Кустаревка | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2151 | 740 | 2,91 |

Таблица 8. Возрастная структура населения сельского поселения

Шулгановский сельсовет

| Возрастные группы (чел.) | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | с.Шулганово | д.Чишма | д.Гарибашево | д.Кашкаково | д.Зиляктау |
| До 7 лет | 85 | 4 | 36 | 29 | 0 |
| От 7 до 16 лет | 116 | 3 | 54 | 54 | 1 |
| Старше 55 лет женщин | 154 | 9 | 115 | 89 | 5 |
| Старше 60 лет мужчин | 77 | 5 | 44 | 45 | 1 |
| 16-55 лет женщин | 275 | 9 | 129 | 124 | 1 |
| 16-60 лет мужчин | 326 | 19 | 171 | 170 | 1 |
| Всего населения в поселке | 1033 | 49 | 549 | 511 | 9 |

Таблица 9. Оценка трудовых ресурсов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 17 лет | Пенсио-неры |
| 1 | Сельское поселение Шулгановский сельсовет | 2151 | 1225 | 382 | 544 |
|  |  | 100% | 57,0% | 17,7% | 25,3% |

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Шулгановский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте.

2. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Сельское поселение Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Село Шулганово - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Экономика Татышлинского района базируется на сельскохозяйственном и промышленном производствах. В последние годы отмечаются стабильно высокие темпы роста как сельскохозяйственного, так и промышленного производства. Специализация хозяйств района – молочное животноводство с развитым растениеводством: возделывание зерновых и кормовых культур – озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, гороха, силосных культур, откорм крупного рогатого скота, производство молока.

Развитие предприятий пищевой промышленности обеспечено развитой ресурсно-сырьевой базой агропромышленного комплекса района. Перерабатывающие предприятия используют в качестве сырья сельскохозяйственную продукцию, произведенную на территории Татышлинского района.

Основную группу крупных предприятий переработки сельхозпродукции составляют Татышлинское РайПО (хлебокомбинат, цех по производству соленой и копченой продукции и колбасный цех), МУП Татышлинский молокозавод.

МУП Татышлинский маслозавод - основное перерабатывающее предприятие муниципального района, использующее в качестве сырья сельскохозяйственную продукцию, произведенную на территории Татышлинского района. На сегодняшний день завод выпускает и реализует пакетированное пастеризованное молоко и 4 вида кисломолочной продукции (катык, кефир, сметана, творог). Продукция реализуется в 70 точках сетей «Пятерочка» и «Ярмарка» в г.Уфе, а также в городах Нефтекамск и Янаул.

В сфере сельхозпроизводства района функционируют 12 сельхозпредприятий (СПК –11, АО – 1), 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, 9038 ЛПХ. Занимаемая площадь сельхозугодий составляет 76 тыс. га, из них пашни 51,4 тыс. га.

Животноводство района представляют 28 молочно-товарных ферм в т.ч. 5 племрепродукторов по разведению черно-пестрой породы КРС, откормочный комплекс молодняка КРС на 3000 голов, 10 ферм по откорму и выращиванию.

В настоящее время на территории Татышлинского района зарегистрировано 605 субъектов малого и среднего предпринимательства. Основное количество малых предприятий сосредоточено в следующих отраслях:

  - розничная торговля;

  - производство сельскохозяйственной продукции;

  - обрабатывающие производства;

  - оказание услуг населению.

Наибольшее развитие в последние годы малое предпринимательство получило в сферах торговли и общественного питания. Доля занятых предприятий в указанных отраслях составляет 55 %.

В последние годы наблюдается увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в промышленное производство. Основными направлениями деятельности являются производство строительных материалов, деревообработка, пищевая промышленность.

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реализация Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Основными задачами программ являются:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения;

- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллектуальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан;

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:

уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и бюджета  Республики Башкортостан;

размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01 января 2014 года составил 1,47 % экономически активного населения.

В ГАОУ НПО Профессиональное училище №151, расположенном на территории района, проводится подготовка и переподготовка кадров по таким специальностям, как тракторист-машинист, автомеханик, машинист бульдозера, машинист экскаватора, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, газосварщик, электрогазосварщик, водитель автомобиля разных категорий, повар-кондитер, пекарь, пчеловод.

Удобное расположение и транспортное сообщение населенных пунктов сельского поселения создают благоприятные планировочные условия для развития территории путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Специализация и основные виды экономической деятельности населенных пунктов сельского поселения Шулгановский сельсовет - сельское хозяйство (растениеводство, животноводство), лесопильное производство.

В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением крупного рогатого скота, свиней, коз, овец, птиц.

Таблица 10. Перечень предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей

Наименование производственного предприятия:

Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Крупской

Татышлинского района Республики Башкортостан

| п\п | Наименование предприятия | Ед. изм. | Кол-во ед.изм. | Вид деятельности предприятия | Кол-во работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Шулганово |  |  |  |  |
|  | Автогараж | маш. |  | обслуживание грузовых автомобилей (не более 10) |  |
|  | АЗС | тонн |  | склады ГСМ |  |
|  | Коровник | голов | 400 | МТФ | 94 |
|  | Молодняк до 1 года | голов | 350 |  | 10 |
|  | Склад для фуража | тонн | 10 |  | 1 |
|  | Родильное помещение | голов | 80 |  | 4 |
|  | Зерносклад | тонн | 40000 | Складской сектор | 1 |
|  | Сушильный агрегат | тонн/ сут | 30 |  | 5 |
|  | Пилорама | тыс. тонн/ год | 100 | лесопильное производство | 1 |
|  | д.Чишма |  |  |  |  |
|  | Автогараж | маш. | 7 | обслуживание грузовых автомобилей (не более 10) | - |
|  | АЗС | тонн | 350 | склады ГСМ | 2 |
|  | д.Гарибашево |  |  |  |  |
|  | Автогараж | маш. | 10 | обслуживание грузовых автомобилей (не более 10) | 17 |
|  | АЗС | тонн | 87 | склады ГСМ | 1 |
|  | Коровник | голов | 400 | МТФ | 96 |
|  | Молодняк до 1 года | голов | 350 |  | 11 |
|  | Склад для фуража | тонн | 10 |  | 1 |
|  | Родильное помещение | голов | 60 |  | 3 |
|  | Зерносклад | тонн | 40000 | Складской сектор | 1 |
|  | Сушильный агрегат | тонн/ сут | 30 |  | 4 |
|  | Конный двор | голов | 100 |  | 2 |
|  | Пилорама | тыс. тонн/ год | 90 | лесопильное производство | 1 |
|  | д.Кашкаково |  |  |  |  |
|  | Автогараж | маш. | 17 | обслуживание грузовых автомобилей | 24 |
|  | АЗС | тонн | 87 | склады ГСМ | 1 |
|  | Коровник | голов | 400 | МТФ | 96 |
|  | Молодняк до 1 года | голов | 350 |  | 11 |
|  | Склад для фуража | тонн | 10 |  | 1 |
|  | Родильное помещение | голов | 50 |  | 3 |
|  | Конный двор | голов | 158 |  | 3 |
|  | Зерносклад | тонн | 40000 | Складской сектор | 1 |
|  | Сушильный агрегат | тонн/ сут | 30 |  | 4 |

КФХ и ИП на территории сельского поселения не имеется.

Таблица 11. Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

(на 01 января 2013 года)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Шулганово | 571 | 163 | 21 | 741 | 47 | 1405 |
| 2 | д.Чишма | 33 | 10 | 3 | 39 | 5 | 66 |
| 3 | д.Гарибашево | 436 | 139 | 11 | 527 | 39 | 1052 |
| 4 | д.Кашкаково | 407 | 126 | 17 | 518 | 31 | 920 |
| 5 | д.Зиляктау | 2 | - | - | 5 | - | 19 |

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Шулгановский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2034 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Таблица 12. Баланс территории сельского поселения

Шулгановский сельсовет по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Шулгановский сельсовет в административных границах | га | 14648,54 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 4111,90 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 122,82 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 1173,00 |
| 4 | Земель особо охраняемых природных территорий | га | - |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 558,89 |
| 6 | Земель транспорта | га | 12,00 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 7,96 |
| 8 | Прочих земель | га | 7944,65 |
| 9 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 717,32 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 289,28 |
|  | общественно-деловых зон | га | 10,95 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 87,85 |
|  | рекреационных зон | га | - |
|  | земель водного фонда | га | 5,18 |
|  | земель специального назначения | га | 2,25 |
|  | прочих земель | га | 321,81 |

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Таблица 13. Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | К | В | Р | З |
| 1 | с.Шулганово | 294,98 | 124,60 | 7,87 | 0,04 | 43,86 | - | 1,91 | - | 116,70 |
| 2 | д.Чишма | 12,14 | 8,36 | - | - | 1,03 | - | - | - | 2,75 |
| 3 | д.Гарибашево | 129,07 | 67,85 | 0,76 | 0,47 | 17,21 | 2,03 | 1,17 | - | 39,58 |
| 4 | д.Кашкаково | 149,03 | 72,81 | 2,32 | 1,63 | 21,17 | - | 1,42 | - | 49,68 |
| 5 | д.Зиляктау | 87,26 | 10,31 | - | - | 1,15 | 0,22 | 0,23 | - | 75,35 |
| 6 | д.Кустаревка | 44,84 | 5,35 | - | - | 1,29 | - | 0,45 | - | 37,75 |
|  | Итого | 717,32 100% | 289,28 40,3% | 10,95 1,5% | 2,14 0,3% | 85,71 12,0% | 2,25 0,3% | 5,18 0,7% | - 0% | 321,81 44,9% |

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

Р –  рекреационная зона

З –  зеленые насаждения общего пользования

4. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Шулгановский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 2151 человек.

Таблица 14. Характеристика жилого фонда по состоянию на 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Шулганово | 2200 | 20496 | 22696 |
| 2 | д.Чишма | - | 1296 | 1296 |
| 3 | д.Гарибашево | 200 | 10244 | 10444 |
| 4 | д.Кашкаково | 240 | 9800 | 10040 |
| 5 | д.Зиляктау | - | 288 | 288 |
|  | Итого по сельскому поселению: | 2640 | 42124 | 44764 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 20,8 м2/чел.

5. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов.

Таблица 15. Перечень учреждений образования, здравоохранения, культуры

| № | Наименование | Адрес | Ед.изм. | Количество единиц измерения | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По проекту | Факт.наполнение |  |
|  | Детские ясли – сад | с.Шулганово | мест | 25 | 25 | 5 |
|  | Детские ясли – сад | д.Гарибашево | мест | 20 | 19 | 4 |
|  | Детские ясли – сад | д.Кашкаково | мест | 20 | 18 | 4 |
|  | Средняя школа | с.Шулганово | мест | 264 | 172 | 31 |
|  | Филиал средней школы | д.Гарибашево | мест | 160 | 23 | 9 |
|  | Филиал средней школы | д.Кашкаково | мест | 160 | 40 | 14 |
|  | Амбулатория | с.Шулганово | койко- мест | 3 | 3 | 9 |
|  | ФАП | д.Гарибашево | пос. в смену | 20 | 20 | 1 |
|  | ФАП | д.Кашкаково | пос. в смену | 20 | 20 | 1 |
|  | Автомобиль скорой медицинской помощи | с.Шулганово | авто. | 1 | 1 | 1 |
|  | Аптека | с.Шулганово | м2 торг.пл. | 28 | 28 | 1 |
|  | Сельский дом культуры | с.Шулганово | мест | 256 | 256 | 3 |
|  | Сельский дом культуры | д.Гарибашево | мест | 150 | 150 | 2 |
|  | Сельский дом культуры | д.Кашкаково | мест | 130 | 130 | 1 |
|  | Библиотека | с.Шулганово | тыс.шт/ чит. мест | 20/16 | 20/16 | 1 |
|  | Библиотека | д.Гарибашево | тыс.шт/ чит. мест | 12/12 | 12/12 | 1 |
|  | Библиотека | д.Кашкаково | тыс.шт/ чит. мест | 8/12 | 8/12 | 1 |

Таблица 16. Спортивные сооружения

| № | Наименование | Местоположение, адрес | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Шулганово |  |
|  | Спортивный зал | 180 | м2 |
|  | Спортивные площадки | 1,5 | га |
|  |  | д.Гарибашево |  |
|  | Спортивный зал | 160 | м2 |
|  | Спортивные площадки | 0,8 | га |
|  |  | д.Кашкаково |  |
|  | Спортивный зал | 140 | м2 |
|  | Спортивные площадки | 0,6 | га |

Таблица 17. Перечень предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений управления, жилищно-коммунального хозяйства,

# кредитно-финансовых учреждений, предприятий связи

| № | Наименование | Адрес | Ед. изм. | Кол-во ед.изм. | Кол-во работаю-щих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По проекту | Факт.наполнение |  |
|  | Магазин ТПС | с.Шулганово ул.Центральная, 54 | м2 торг.пл. | 80 | 80 | 4 |
|  | Магазин ТПС | с.Шулганово ул.Центральная, 47 | м2 торг.пл. | 300 | 100 | 4 |
|  | Кулинария- магазин | с.Шулганово ул.Центральная, 64 | м2 торг.пл. | 100 | 50 | 4 |
|  | Магазин ТПС | с.Шулганово ул.Центральная, 66 | м2 торг.пл. | 80 | 80 | 2 |
|  | Магазин ТПС | с.Шулганово ул.Центральная, 99 | м2 торг.пл. | 48 | 48 | 1 |
|  | Магазин ТПС | д.Гарибашево ул.Октябрьская, 7 | м2 торг.пл. | 20 | 20 | 2 |
|  | Магазин ТПС | д.Гарибашево ул.Октябрьская, 8 | м2 торг.пл. | 56 | 56 | 1 |
|  | Магазин ТПС | д.Гарибашево ул.Октябрьская, 54 | м2 торг.пл. | 49 | 49 | 1 |
|  | Магазин ТПС | д.Кашкаково ул.Центральная, 1а | м2 торг.пл. | 25 | 25 | 2 |
|  | Магазин ТПС | д.Кашкаково ул.Центральная, 25 | м2 торг.пл. | 30 | 30 | 2 |
|  | Филиал кафе Чулпан | с.Шулганово ул.Центральная, 47 | посад. мест | 200 | 150 | 3 |
|  | Отделение связи | с.Шулганово ул.Центральная, 53 | операц. мест |  |  | 1 |
|  | Отделение банка | с.Шулганово ул.Центральная, 53 | операц. мест |  |  | 1 |
|  | Пожарное депо |  | машин | 4 | 4 | 4 |

Общественно-деловая зона с.Шулганово:

- Администрация сельского поселения, в т.ч. отделение связи, отделение банка;

- средняя школа на 264 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 180 м2;

- детские ясли-сад на 25 мест;

- амбулатория на 3 койко-места, укомплектованная автомобилем скорой медицинской помощи;

- аптечный пункт;

- сельский дом культуры на 256 мест с библиотекой;

- кафе на 200 посадочных мест;

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 608 м2;

- мечеть;

Общественно-деловая зона д.Гарибашево:

- детские ясли-сад на 20 мест;

- филиал средней школы на 160 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 160 м2;

- фельдшерско-акушерский пункт на 20 посещений в смену;

- сельский дом культуры на 150 мест с библиотекой;

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 125 м2;

- мечеть;

Общественно-деловая зона д.Кашкаково:

- детские ясли-сад на 20 мест;

- филиал средней школы на 160 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 140 м2;

- фельдшерско-акушерский пункт на 20 посещений в смену;

- сельский дом культуры на 130 мест с библиотекой;

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 55 м2;

- мечеть;

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Таблица 18. Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 2151 чел. (Согласно ТСН РБ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 2151 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 310 | 584 | 188 |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 | 71 | 65 | 92 |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 3 | Сельская врачебная амбулатория | объект | по заданию на проект. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Фельдшерско- акушерский пункт | объект | по заданию на проект. | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 30,1 | 28 | 93 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельских поселений | 1 место | до 300 (230) | 495 | 536 | 108 |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 6 / 5 | 12,906 / 11 | 40,0 / 40 | 310 / 364 |
| 8 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 129 | нет инф. | нет инф. |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,51 | 2,90 | 192 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 129 | 480 | 372 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.: | м2 торг.пл | 300 | 645,3 | 788 | 122 |
|  | - продовольственные | м2 торг.пл. | 100 | 215,1 |  |  |
|  | - непродовольственные | м2 торг. пл. | 200 | 430,2 |  |  |
| 12 | Предприятия обществен-ного питания | посад. мест | 40 | 86 | 200 | 233 |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 9 | - | 0 |
| 14 | Кладбище | га | 0,24 | 0,52 | 3,55 | 681 |
| 15 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 | 4 | 400 |
|  | Административно-деловые учреждения |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Отделение банка | объект | 1 на с.п. | 1 | 1 | 100 |

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пункты сельского поселения Шулгановский сельсовет на сегодняшний день недостаточно обеспечены местами в детских садах, аптечными пунктами, отсутствуют предприятия бытового обслуживания.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Планировочный каркас территории сельского поселения Шулгановский сельсовет создает автодорога районного значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат-Старый Сикияз-Майск с твердым покрытием, соединяющая населенные пункты с автодорогами республиканского значения Верхние Татышлы-Янаул и Верхние Татышлы-Старобалтачево-Уфа, и автодороги местного значения.

Доля дорог местного значения с твердым покрытием составляет 90,28%.Все население района имеет регулярное сообщение с административным центром.

В составе автомобильных дорог общего пользования муниципального района эксплуатируется 20 мостовых переходов, в том числе 11 железобетонных и 9 металлических.

Таблица 19. Перечень автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Общая протяженность/ в границах сельсовета, км | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | щебень | грунт |
|  | районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | а/д В.Татышлы –Янаул-Шулганово-Староакбу-латово | IV | 3,8 | 3,8 |  |  |
|  | местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Шулганово-Гарибашево | IV | 3,2 | 3,2 |  |  |
| 3 | Шулганово-Кашкаково | IV | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 4 | Шулганово-Юрмиязбаш-Старый Курдым |  | 5,7 |  |  | 5,7 |
| 5 | Кашкаково-Верхний Чад |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
|  | Итого: |  | 19,2 | 12,0 |  | 7,2 |

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Шулгановский сельсовет составляет 19,2 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 12 км).

Таблица 20. Перечень и характеристика искусственных

автотранспортных сооружений

| № п/п | Наименование автодороги | км | Наименование препятствия | Длина, п. м | Материал и год постройки | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д Янаул-Верхние Татышлы-Шулганово-Ялгыз-Нарат-Майск | 2,70 | р.Юрмияз | 24,00 | ж/б; 2001 | удовл. |
| 2 | а/д Янаул-В.ерхние Татышлы-Шулганово-Ялгыз-Нарат-Майск | 3,16 | р.Гари | 42,00 | ж/б; 2001 | удовл. |

Таблица 21. Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Шулгановский сельсовет

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Шулганово | 17,545 | 10,15 |
| 2 | д.Чишма | 0,687 | 0,34 |
| 3 | д.Гарибашево | 8,603 | 4,93 |
| 4 | д.Кашкаково | 10,585 | 5,29 |
| 5 | д.Зиляктау | 0,573 | 0,29 |
| 6 | д.Кустаревка | 0,515 | 0,33 |
|  | Итого | 38,508 | 21,33 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Потребности в пассажирских перевозках на территории Татышлинского района обеспечивает транспортное предприятие ГУП «Башавтотранс», а также частные перевозчики (индивидуальные предприниматели).

Наименование маршрута междугороднего автобуса: Чургулды – Янаул, Староакбулатово- Татышлы. Местоположение автобусной остановки: с.Шулганово, ул.Центральная, 58 (СДК).

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный.

Таблица 22. По данным Администрации сельского поселения

Шулгановский сельсовет на 01 декабря 2013 г. на территории

сельского поселения зарегистрировано:

| Наимено-вание | Ед. изм. | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
|  |  | с.Шулганово | д.Чишма | д.Гарибашево | д.Кашкаково | д.Зиляктау |
| Грузовые автомобили | шт | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Легковые автомобили | шт | 119 | 4 | 48 | 43 | 1 |
| Мотоциклы | шт | 42 | 3 | 28 | 27 | 1 |
| Тракторы | шт | 21 | 2 | 25 | 27 | 0 |
| Итого: | шт | 189 | 9 | 108 | 103 | 2 |

Существующий уровень автомобилизации 191 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположена в с.В.Татышлы. Техническое обслуживание легковых автомобилей производится на станции техобслуживания в с.В.Татышлы.

Железнодорожный транспорт. Ближайшие железнодорожные станции Янаул, Куеда расположены в 60 км от административного центра сельского поселения с.Шулганово. Код станции Янаул: 257800. Код станции Куеда: 258003. Принадлежность: Ижевское отделение Горьковской железной дороги.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод.

Централизованное водоснабжение с.Шулганово осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №1, пробуренной в 1976г. Глубина скважины 60 м, дата ввода в эксплуатацию 1976г., производительность скважины 3 мЗ/час. Протяженность сетей водопровода 2 км по улицам Школьная, Молодежная, Комсомольская, Красноармейская, Центральная. Количество водозаборных колонок 2 шт.

Централизованное водоснабжение д.Кашкаково осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №1, пробуренной в 2003г. Глубина скважины 62 м, дата ввода в эксплуатацию 2003г., производительность скважины 2 мЗ/час. Протяженность сетей водопровода 1 км по улице Центральная. Количество водозаборных колонок 1 шт.

Централизованное водоснабжение в других населенных пунктах сельского поселения Шулгановский сельсовет отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Шулгановский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время процент газификации жилого фонда Татышлинского района составляет 50,4 %. Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, приготовления пищи, подогрев горячей воды.

В населенных пунктах, расположенных на удаленном расстоянии от существующих газораспределительных сетей для бытовых нужд населения, используется сжиженный газ. Сжиженный газ доставляется автомобильным транспортом с газонаполнительной станции (ГНС), расположенной в г.Нефтекамск.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Шулгановский сельсовет осуществляется  от АГРС «Татышлинская». Газ высокого давления поступает в с.Шулганово,  д.Чишма, д.Гарибашево, д.Кашкаково.

д.Зиляктау, д.Кустаревка не газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

с.Шулганово: подземный/наземный газопровод протяженностью 17 км по улицам Нагорная, Центральная, Красноармейская, Комсомольская, Школьная, Молодежная. Газоснабжение производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП (2 объекта).

Таблица 23. Характеристики объектов газоснабжения с.Шулганово

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние (ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ГРП № 1 | 35539 | 12 | 0,005 | 2500 | хорошее |
| ГРП № 2 | 35539 | 12 | 0,005 | 2500 | хорошее |

д.Чишма: подземный/наземный газопровод протяженностью 1,3 км по улице Заречная. Газоснабжение производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (1 объект).

Таблица 24. Характеристики объектов газоснабжения д.Чишма

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние (ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ШРП | 17000 | 12 | 0,005 | 400 | хорошее |

д.Гарибашево: подземный/наземный газопровод протяженностью 11 км по по улицам Школьная, Казанская, Нагорная, Пушкина, Заречная, Октябрьская, Лесная, Дорожная. Газоснабжение производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (1 объект).

Таблица 25. Характеристики объектов газоснабжения д.Гарибашево

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние (ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ШРП | 17000 | 12 | 0,005 | 400 | хорошее |

д.Кашкаково: подземный/наземный газопровод протяженностью 12 км по по улицам Школьная, Пролетарская, Центральная, Молодежная, Уфимская, Парковая, Амурская, Батырская, Полевая. Газоснабжение производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (1 объект).

Таблица 26. Характеристики объектов газоснабжения д.Кашкаково

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние (ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ШРП | 17000 | 12 | 0,005 | 400 | хорошее |

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Теплоснабжение общественных зданий обеспечивается за счет собственных котельных.

Теплоснабжение жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных источников (индивидуальные котлы, печное отопление).

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Шулгановский сельсовет осуществляется ОАО «Башкирэнерго» от Кармановской ГРЭС. Распределение электроэнергии по сельским потребителям осуществляется по воздушным линиям 6-10 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах - 23:

с.Шулганово – 11,

д.Гарибашево – 5,

д.Кашкаково – 5,

д.Чишма – 2,

д.Зиляктау – нет.инф.,

д.Кустаревка – нет.инф.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ПО НЭС Татышлинских районных электросетей.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Услуги стационарной связи предоставляет ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам подземная, воздушная на опорах. С 2007г. все АТС Татышлинского района цифровые. В 74 населенных пунктах установлены универсальные таксофоны. Практически все население района имеет бесплатный выход на экстренные службы.

Телефонизация с.Шулганово осуществляется от АТС типа М-200, емкость 300 номеров, количество абонентов 220, год ввода в эксплуатацию 2003г.

Телефонизация д.Гарибашево осуществляется от АТС типа М-200, емкость 125 номеров, количество абонентов 100, год ввода в эксплуатацию 2003г.

Телефонизация д.Кашкаково осуществляется от АТС типа «Барс», емкость 125 номеров, количество абонентов 70, год ввода в эксплуатацию 2003г.

Большая часть территории муниципального района входит в зону покрытия сотовой связью. На рынке услуг сотовой связи действуют три федеральных оператора ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с.Верхние Татышлы.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Шулгановский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Шулгановский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб Татышлинского муниципального района на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет расположены 7 скотомогильников, в том числе 3 закрытых сибиреязвенных скотомогильника.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильников составляет 1000 м.

IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В юго-восточном направлении от с.Шулганово расположено действующее кладбище площадью 2,67 га, заполненность кладбища 80%.

В южном направлении от д.Чишма расположено действующее кладбище площадью 0,95 га, заполненность 50%.

В д.Гарибашево расположены два действующих кладбища: в восточной части деревни площадью 2,03 га и за границей восточной части деревни 1,06 га, заполненность кладбищ 70%.

В юго-западном направлении от д.Кашкаково расположено действующее кладбище площадью 2,83 га, заполненность 50%.

В юго-западной части д.Зиляктау расположено действующее кладбище площадью 0,22 га, заполненность 70%.

В юго-восточном направлении от д.Кустаревка расположено действующее кладбище площадью 0,45 га, заполненность 70%.

В границах сельского поселения Шулгановский сельсовет расположены действующие кладбища общей площадью 10,21 га. Свободные территории действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляют 3,55 га.